¿Cómo seleccionar el tamaño del tanque?

Para seleccionar adecuadamente el tanque de presión, esta fórmula deberá de utilizarse:

GPM de la Bomba x Tiempo mín. de uso = Tamaño del tanque multiplicador de presión

GPM de la Bomba: Es la tasa de desempeño de la bomba

Tiempo mínimo de uso: Es el tiempo de duración mínimo que usted desea que trabaje la bomba mientras llena el tanque presurizado. MYERS recomienda por lo menos un minuto de funcionamiento.

Multiplicador de presión: es un número que se obtiene a partir de la tabla del multiplicador de presión en la que muestra la presión de entrada al tanque y la presión de salida. Por ejemplo, si el sistema enciende la bomba cuando la presión del tanque baja a 20 psi y apaga la bomba cuando éste alcanza una presión de 40 psi, entonces el multiplicador de presión sería de .35.

Para seleccionar un tanque para una bomba de 11 GPM con un tiempo de duración de un minuto y un rango de presión de 20-40 psi, la fórmula será la siguiente:

11 GPM x 1 minuto de uso = Tamaño del tanque 31.40 galones multiplicador de .35 En este caso se seleccionaría un tanque Champion de 36 galones

| TABLA DE MULTIPLICADORES DE PRESIÓN |
| --- |
|  | Presión de encendido (Kpa) |
| Presión de apagado | 10 20 30 40 50 60 (69) (138) (207) (276) (345) (414) |
| 20 (138) | .26 |  |  |  |  |  |
| 30 (207) | .41 | .20 |  |  |  |  |
| 40 (276) | .51 | .35 | .17 |  |  |  |
| 50 (345) | .57 | .42 | .29 | .14 |  |  |
| 60 (414) | .61 | .49 | .37 | .25 | .12 |  |
| 70 (483) | .65 | .54 | .43 | .32 | .22 | .10 |
| 80 (552) | .68 | .58 | .52 | .39 | .29 | .19 |
| 90 (621) | .70 | .61 | .56 | .44 | .35 | .26 |

Es importante mencionar que un tanque de mayor capacidad le brindará un mayor multiplicador de presión lo cual significa que usted tendrá una mayor cantidad de agua disponible antes de que se vuelva a requerir el funcionamiento de la bomba. Este punto es importante si usted vive en un área que está sujeta a cambios de voltaje, donde probablemente requiera una cierta cantidad de agua almacenada en el tanque. Un tanque de mayor tamaño también significa que la bomba iniciará su ciclo (encendido y apagado) menor cantidad de veces y se encenderá por mayor cantidad de tiempo lo cual le dará mayor vida a su bomba y lo notará en el recibo de luz.